## Slide 1: Reti Mesh Decentralizzate LoRa per la Situational Awareness in Contesti Off-Grid
TESI DI LAUREA IN TECNOLOGIE E SICUREZZA DELLE RETI DI COMUNICAZIONE
RELATORE
Prof.ssa Stefania Sardellitti
CANDIDATO
Francesco Paolo Di Lorenzo

## Slide 2
Contesto e motivazione
Problema
Scenari emergenziali o off-grid: comunicazioni tradizionali indisponibili o instabili
Squadre di soccorso e operatori isolati: perdita di Situational Awareness e coordinamento critico
Esigenza Operativa
Canale dati minimo, resiliente e persistente per garantire:
Scambio informativo essenziale
Situational Awareness decentralizzata
Mantenimento di una Common Operational Picture (COP)

## Slide 3
Obiettivi e Contributi
Architettura integrata LoRa + Meshtastic + ATAK-CIV per scenari off-grid
Modello di sicurezza a tre profili di rischio (Basso/Medio/Alto)
Valutazione quantitativa del trade-off energia, sicurezza, accuratezza delle informazioni
Anno accademico 2025/2026
3
Mantenere una Situational Awareness e una Common Operational Picture in scenari off-grid
Bilanciare sicurezza, consumo energetico, accuratezza informativa nel rispetto dei vincoli normativi
Anno accademico 2025/2026
3
Obiettivi:
Contributi:

## Slide 4
Scenario Tecnologico
Anno accademico 2025/2026
4
Anno accademico 2025/2026
4
Lora
Tecnologia radio LPWAN a lungo raggio, basata su modulazione Chirp Spread Spectrum (CSS), progettata per garantire comunicazioni robuste a basso consumo anche in ambienti degradati e off-grid.
Meshtastic firmware
Firmware open-source per microcontrollori che implementa una rete mesh LoRa a basso consumo.
ATAK-CIV
Piattaforma open-source per Situational Awareness e costruzione di una Common Operational Picture (COP) condivisa.
Canale dati minimo, resiliente e persistente per Situational Awareness e costruzione di una Common Operation Picture in scenari off-grid o emergenziali
ATAK Plugin
Plugin di integrazione tra Meshtastic e ATAK-CIV
Meshtastic app
Applicazione Android open-source per gestione, configurazione e monitoraggio della rete mesh LoRa.

## Slide 5
Canali logici cifrati
• Solo nodi autorizzati possono decifrare il traffico
Architettura del Sistema Integrato
Anno accademico 2025/2026
5
Anno accademico 2025/2026
5
Rete Mesh di nodi LoRa-Meshtastic e ATAK-CIV
Fisico
Rete
Applicativo
TCP-IP
Nodo LoRa-Meshtastic
Nodo LoRa-Meshtastic + ATAK-CIV
Modulazione CSS
Modulazione CSS

## Slide 6
Postura di sicurezza del sistema integrato
Anno accademico 2025/2026
6
Anno accademico 2025/2026
6
Rete
Applicativo
Fisico
Cifratura at-rest | 
Chiavi pre-condivise | 
Integrità | 
Autenticazione | 
Gestione identità | 
Confidenzialità | 
Chiavi pre-condivise | 
Integrità | 
Autenticazione nodi | 
Gestione chiavi | 
Resistenza al rumore (CSS) | 
Cifratura | 
Autenticazione | 

## Slide 7
Superficie d’attacco
Anno accademico 2025/2026
7
Anno accademico 2025/2026
7
Applicativo
Fisico
Rete
Applicativo
Fisico
Rete
Canale logico
Canale Fisico
Jamming
Eavesdropping
Spoofing
Replay
Tampering
Malicious Mesh Node
Replay
Injection

## Slide 8
Modello di Sicurezza a Profili di Rischio
Anno accademico 2025/2026
8
Anno accademico 2025/2026
8
Basso
Medio
Alto
Compliance normative
Configurazione standard componenti (Firmware Meshtastic e ATAK-CIV)
MAC sui messaggi di canale
Contatori anti-replay
Randomizzazione traffico periodico
AEAD sui messaggi di canali
Gestione gerarchica delle chiavi
Frequency hopping deterministico
Validazione semantica dei dati
Firma digitale dei messaggi CoT
Monitoraggio eventi di sicurezza e gestione chiavi
Misure proposte per firmware Meshtastic
Misure proposte per firmware Meshtastic
Misure applicative comuni
Hardening dell’app Meshtastic
Vulnerabilità multilivello
Spoofing, tampering
Autenticazione e e integrità semplice
Protezione replay attack
Replay interno ed esterno di pacchetti validi
Analisi temporale traffico,
jamming reattivo
Imprevedibilità temporale del traffico
Spoofing, forgery, tampering
Integrità e autenticità forti e integrate
Compromissione persistente delle chiavi, nodi malevoli
Rotazione selettiva e revoca rapida dei nodi
Jamming mirato, intercettazione persistente
Canale radio imprevedibile e più resiliente
Injection e manipolazione
Autenticità e integrità end-to-end
Messaggi falsi o incoerenti
Maggiore affidabilità della COP
Uso improprio delle chiavi, compromissioni non rilevate
Rilevazione eventi anomali e risposta assistita
Compromissione del dispositivo o dell’app
Riduzione della superficie d’attacco applicativa

## Slide 9
Valutazione sperimentale dell’impatto sui profili di rischio
Anno accademico 2025/2026
9
Anno accademico 2025/2026
9
Scenario di riferimento
Rete mesh con 5 operatori
GPS periodici (120s) + marker tattici sporadici (90min)
Vincolo normativo ETSI EU868: duty-cycle ≤ 10% nella banda EU 869.4–869.65 MHz) 360 secondi
Profilo Medio: +7,1% overhead, ~16,4% margine ETSI → energia contenuta, sicurezza rafforzata, buona accuratezza COP
Profilo Alto: +18,2% overhead, ~8,1% margine ETSI → energia maggiore, sicurezza massima, alta accuratezza COP (scenari ad alta minaccia)
Profili operativamente sostenibili entro i limiti ETSI: scelta guidata dal livello di minaccia

## Slide 10
Conclusione e Sviluppi Futuri
Anno accademico 2025/2026
10
Anno accademico 2025/2026
10
Conclusioni
Reti mesh LoRa/Meshtastic + ATAK-CIV permettono comunicazioni autonome e resilienti in scenari off-grid
Il sistema consente il mantenimento di una Common Operational Picture (COP) condivisa nel rispetto dei vincoli normativi.
Sviluppi futuri
Realizzazione del sistema completo
Studio approfondito del firmware Meshtastic
Implementazione dei profili di rischio
Validazione sperimentale sul campo